宁钢集中监磅系统技术要求

- 项目背景

宁夏钢铁（集团）有限责任公司是一家以建筑用钢生产为主的冶金企业。为了提升工作效率，减少过磅环节中的人为干预因素，计划将各处磅房改造为集中监磅系统。通过网络、IC卡、各类终端及手持设备，依托信息化平台，达到厂区集中监磅的管理效果。可以通过与相关业务系统数据交换，完成车辆、货物信息自动登记，自动监磅称重，称重数据外送用于运费结算等业务。

基础功能包括但不限于：接收或录入车辆及货物信息；自助或人工完成IC卡发放；通过IC卡和车牌识别实现车辆进厂;厂区外车辆排队显示和通知；呼叫与语音对讲；过磅区设备控制；自动称重计量；称重异常检测；过磅数据记录及输出；自助或人工收卡；票据打印功能。并实现与过磅紧密相关的物料收货和检化验流程控制功能。

- 环境现状

本次招标共涉及计量点11处，其中汽车衡9处，轨道衡2处。分别部署在厂区边界、企业内转物资，分厂物资计量、轨道运输点。目前各地磅采用人工现场计量监磅，使用厂家提供的计量程序，记录称重数据。通过数据导出，与其他业务部门共享过磅信息。2处汽车轨道衡为待建，配套硬件延迟交付，具体交付时间另行通知。

现场网络、供电等基础设施由厂方提供至各工作区接入点。工作区接入点至设备由项目承建方负责。

- 功能需求

- 数据接口子系统：通过数据接口从宁钢数据交换系统接收客户、物资种类、运输车辆、货物信息、供应商、系统用户信息；向宁钢数据交换系统提交车辆称重、水分、杂质及其他系统所需的业务信息；

- 运输业务调度系统：人工录入车辆运输信息；IC卡管理，初始化、发卡、收卡、挂失、补卡；查询业务状态，发起临时业务，紧急调整候场车辆入场次序；打印业务单据。

- 业务管理子系统：在集中监磅室统一对各磅秤进行称重监管。每日安排多名值班员对各磅进行监磅。各工位轮转对应所有接入的监磅业务，工位状态可以暂时挂起，不再接受监磅业务。监磅数据按照当前用户登录，手动录入的数据要清晰标明操作人。

- 称重监磅子系统：对磅房工作区的设备进行统一控制，根据业务流自动进行设备动作操作。自动记录静态重量或摆动均值重量。对车辆进行历史重量跟踪误差判定，对原材料跟踪进出厂重差判定，对成品进行理重实重差判定。对称重时刻的现场图像进行保存。进出车辆外观比对。防止车辆抢磅（在称重计量未归零时上磅）。厂内区域的汽车磅使用单向称重控制；轨道衡使用静止称重，双向称重控制；厂区边界4个汽车衡采用双向称重控制。道闸、交通信号灯、红外对射器、LED、语音均由集中监磅软件统一控制。

- 收发货子系统：在原料库和成品库实现不同产品进出库登记功能。准确记录到场物资、种类、数量、口水、扣杂；出库物资、种类、数量、去向（销售、调拨、退货）信息。

- 检化验跟踪子系统：能够确保检化验系统的结果数据与运输业务准确匹配。无人工可辨别信息伴随传递。

- 车牌识别子系统：在磅房称重时，能够辅助IC卡对车辆信息进行二次验证。

- 车辆管理子系统：通过制卡时间对车辆进行排队。按照发货、以及不同货场到货次序进行车辆入场控制。告知司机预计入场时间。对待入厂车辆、入厂车辆进行数量、排序、在厂时长的数据进行记录。提供厂区车辆分布图，对车辆超时、短时、进错区等异常状况报警。

- 业务统计子系统：对过磅物资，进行进出、品类、收发单位、车号的定期、不定期，查询、报表功能，能够将查询结果进行excel导出。

- 业务补充子系统：对因设备故障、业务调整等因素造成的系统未登记业务，指定用户可以进行业务修改，但需要单独标注，并经审核人审核。

- 系统自检子系统：能对整套设备的运行状态进行自检，及时发现硬件故障。系统可以配合现场进行网络、指示灯、红外感应、地磅、道闸等设备的工作状态检查。

- 硬件需求

磅房工作区改造。包含道闸、刷卡机、IC卡服务终端、双向道闸、前后红外、4路摄像、语音设备、交通灯、车辆识别装置。具体内容参见招标硬件列表。

项目实施单位应根据建设需要增添必要的设备，作为项目完整性的保障。原则上能够利用现有设备的，优先利用现有设备。所增加的设备，计入项目投标报价。

- 性能需求

- 系统具备稳定运行的能力。提交运行后一个月无系统故障，认定为系统稳定。

- 系统可扩展能力。能够对磅房数量、硬件控制过程、数据传输内容进行配置。

- 系统功能完备性。系统试运行后，无影响业务展开的功能缺失，认定为系统完善。在服务器网络故障时，磅房能对已经发卡的数据进行业务支撑。

- 系统安全性。对系统数据、访问、系统、硬件具有防护策略，通过厂方组织的攻击测试。

- 系统硬件兼容性。系统对硬件具有良好的兼容性，对唯一性硬件要标明。